Industrijska strojarska škola

Zagreb, Avenija Marina Držića 14

NACRTNA GEOMETRIJA I TEHNIČKO CRTANJE

(I. D razred – tehnički crtači)

Učenik na ispit mora donijeti bilježnicu sa svim vježbama i sve programe i mora donijeti praznu bilježnicu A4 formata te pribor za crtanje.

Pitanja:

1.  Upišite mjerila koja nedostaju:

| Vrsta mjerila | Mjerila |
| --- | --- |
| Uvećana mjerila | 20:1 | 5:1 | 10:1 |
| Prirodna veličina | 1:1 |
| Umanjena mjerila | 1:2 1:200 | 1:50 1:5000 | 1:10 1:1000 |

2.  Nabrojite formate papira za crtanje: _______, ________, ________, ________ i _______.

3.  Nabroji pribor za tehničko crtanje: ______________, _______________, _____________, ________________, _______________, _________________ i ___________________.

4.  Kosim tehničkim pismom napišite: „Prva pismena provjera znanja“.

5.  Kotirajte i na kote upišite odgovarajuće mjerne brojeve.

6. Nacrtajte predmet u izometriji, kosoj projekciji i dimetriji ?

7. Za zadani predmet nacrtajte prvokutne projekciju ako je zadan smjer nacrta.

8. Za zadani model nacrtajte presjek?

9.   Za zadani model nacrtajte presjek?

10.    Za sliku iz prethodnog zadatka zaokruži točnu tvrdnju:

a) Prema presječenoj ravnini ovaj presjek je:  UZDUŽNI   ili   POPREČNI

b) Prema opsegu ovaj presjek je: PUNI   ili   DJELOMIČNI  ili   POLUPRESJEK.

11. Nabrojite vrste dosjeda: ___________ ___________ , ___________ _____________ i ____________ _____________.

12. .  Dopuni:

Tolerancija je ____________ _____________ između _____________ i _____________granične mjere.

13. Zadanim tvrdnjama pridruži odgovarajuće pojmove.

a) Rmax                            ____   ili spoj je odno stvarnih mjera dvaju dijelova iste nazivne

mjere prije spajanja.

b) Hrapavost površine      ____  nastaje jer je gornja granična mjera osovine manja od

donje granične mjere provrta.

c) Zračnost                       ____   najveća visina neravnina

d) Ra                                ____   čine neravnine, udubljenja i izbočenja na površini.

e) Dosjed                          ____   srednje odstupanje profila

14.  Izračunaj:

| ϕ 60 H8 |  |
| --- | --- |
| ϕ 60 f7 |  |

Nazivna veličina:

Vrsta dosjeda:

Dmax = Dmin = dmax = dmin =

Tolerancijsko polje: Tp = To =

ZRAČNOST ILI PREKLOP

15.  Izračunaj:

| ϕ 90 H8 |  |
| --- | --- |
| ϕ 90 x8 |  |

Nazivna veličina:

Vrsta dosjeda:

Dmax = Dmin = dmax = dmin =

Tolerancijsko polje: Tp = To =

ZRAČNOST ILI PREKLOP

16. Čemu služe tehnički crteži ?

17. Nabroji tehničke crteže prema namjeni ?

18. Nacrtaj sklopni i radioničke crteže prema predlošku ?

# Text boxes

N