ELEMENTI STROJEVA

Pitanja i odgovori:

- Što je stroj i koje su vrste strojeva?

Stroj predstavlja skup određenog broja strojnih dijelova skladno sastavljenih u funkcionalnu cjelinu, pri čemu svaki dio obavlja točno određenu zadaću.

- Što je tolerancija?

Tolerancija je dopušteno odstupanje od nazivne mjere.

- Što je dosjed i koje su vrste dosjeda?

Dosjed ili spoj je odnos stvarnih mjera dvaju dijelova iste nazivne mjere prije spajanja, a da bi oni bili spojeni u jednu cjelinu, potrebno ih je izraditi u određenom odstupanju.

U vrste dosjeda ubrajamo labavi, prijelazni i čvrsti dosjed.

- Zavareni spoj predstavlja spajanje dijelova_________________________. (nadopuni)

Zavareni spoj predstavlja spajanje dijelova zavarivanjem.

- ______________ su elementi čvrstih rastavnih spojeva uloženi ili zabijeni u utor vratila i glavine prednaprezanjem, pri čemu je spoj ostvaren silom i oblikom. (nadopuni)

Klinovi su elementi čvrstih rastavnih spojeva uloženi ili zabijeni u utor vratila i glavine prednaprezanjem, pri čemu je spoj ostvaren silom i oblikom.

- Navedi prednosti i nedostatke ljepila!

Prednosti:

- ljepila su lagana i u spoju zauzimaju mali prostor

- naprezanja lijepljenog spoja jednoliko su raspoređena

- ljepila ne mijenjaju svojstva materijala koje lijepe

- spojevi su nepropusni

- ljepila su otporna na koroziju

Nedostaci:

- manja čvrstoća prema drugim nerastavljivim spojevima

- čvrstoća spoja s vremenom se smanjuje zbog starenja ljepila i pada na približno 70 do 80% početne čvrstoće

- lijepljeni spojevi nisu otporni na ljuštenje i cijepanje

- Pera su _____________klinovi bez _______________.  (nadopuni)

Pera su uzdužni klinovi bez nagiba.

- Lemljenje je spajanje _________________________dijelova rastaljenim dodatnim metalom-___________________, čija je točka tališta ____________ od točke tališta dijelova koji se spajaju.  (nadopuni)

Lemljenje je spajanje metalnih dijelova rastaljenim dodatnim metalom-lemom, čija je točka tališta manja od točke tališta dijelova koji se spajaju.

- Koje su tri vrste zakivanja prema temperaturi zakivanja?

Toplo, hladno, zakivanje eksplozivom.

- Kod elektrootpornog točkastog zavarenog spoja struja i sila prenose se elektrodama, pri čemu se površine spajanja pritisnute jedna na drugu i zavaruju se u obliku točaka. (zaokruži točan odgovor)

T                                              N

- Izvedbe steznih spojeva mogu biti:

1. ___________________

2. ___________________

3.___________________ ili ___________________ naležnim površinama

1. lamelama

2. prstenom

3. cilindričnim ili koničnim naležnim površinama

- Za konusne zatike je potrebna obrada razvrtavanja nakon bušenja. (zaokruži točan odgovor)

T                                              N

- Prema temperaturi lemljenja razlikujemo:

a)__________lemljenje-temperatura tališta lema je ispod_____________ i

b)__________lemljenje-temperatura tališta lema je iznad______________

a) meko lemljenje-temperatura tališta lema je ispod 450°C i

b) tvrdo lemljenje-temperatura tališta lema je iznad 450 °C

- Kod elektrootpornog bradavičastog zavarenog spoja struja i sila pritiska prenose se elektrodama, pri čemu se površine spajanja dodiruju na bradavicama jedna na drugu i zavaruju se u obliku točaka. (zaokruži točan odgovor)

T                                              N

- Zavarivanje pritiskom je postupak kod kojeg se dijelovi koji se međusobno spajaju (zavaruju) lokalno ____________________ i međusobno ___________________. (nadopuni)

Zavarivanje pritiskom je postupak kod kojeg se dijelovi koji se međusobno spajaju (zavaruju) lokalno zagrijavaju i međusobno pritiskuju.

- Navedi postupke zavarivanja pritiskom!

- elektrolučno zavarivanje pritiskom

- ultrazvučno zavarivanje

- plinsko zavarivanje pritiskom

- elektrootporno zavarivanje pritiskom

- Što znače M, 20, 2, 6H/6g i LH? (poveži sa točnim pojmom na način kako je prikazano)

M 20 x 2 6H/6g LH

M-slovna oznaka navoja (metrički)

20-nazivni promjer navoja u mm

6H/6g-tolerancija navoja matice/tolerancija navoja vijka

LH-smjer navoja

- ______________ su elementi strojeva u kojima se oslanjaju osovine i vratila i omogućuju im okretanje. (nadopuni)

Ležaji su elementi strojeva u kojima se oslanjaju osovine i vratila i omogućuju im okretanje.

- Navedi prednosti kliznih ležaja!

- jednostavne su konstrukcije

- tihog su rada

- prigušuju vibracije

- dobro podnose udare

- Ako na oprugu djeluje sila opterećenja, uzrokovat će deformaciju opruge koja se naziva _______________ (nadopuni).

Ako na oprugu djeluje sila opterećenja, uzrokovat će deformaciju opruge koja se naziva progib.

- Kako nazivamo dijelove osovine i vratila kojima se oslanjaju u osloncu (ležaju)?

a)vratila

b) svornjaci

c) rukavci

d) klinovi

- Koja su dva načina osiguranja vijčanih spojeva?

- osiguranje silom

- osiguranje oblikom

- Kakva može biti karakteristika opruge?

Progresivna, linearna i degresivna.

- Koje vrste pomaka omogućuje Bibby spojka?

- uzdužni

- poprečni

- kutni

- zakret

- Koje su vrste navoja prema broju zavojnica?

- jednovojni navoj

- viševojni navoj

- Alat za zavrtanje i pritezanje se naziva ključ.

T                                              N

- Grafički prikaz ovisnosti sile o progibu naziva se  _____________________ (nadopuni).

Grafički prikaz ovisnosti sile o progibu naziva se karakteristika opruge.

- Kako nazivamo kratke osovine?

a) vratila

b) svornjaci

c) rukavci

d) klinovi

- Koje su vrste navoja prema površini na kojoj je narezan?

- vanjski navoj

- unutarnji navoj

- __________________ su elementi strojeva koji neposredno prenose gibanje s pogonskog vratila na gonjeno ili pretvaraju kružno gibanje u pravocrtno i obrnuto, vezom oblika zubaca.

Zupčanici su elementi strojeva koji neposredno prenose gibanje s pogonskog vratila na gonjeno ili pretvaraju kružno gibanje u pravocrtno i obrnuto, vezom oblika zubaca.

- Tarni prijenos je neposredni prijenos oblikom, pri čemu su vratila pogonskog i gonjenog elementa mimoilazna.

T                                                                N

- Elementi pužnog prijenosa su : _______________________________i_______________________________.

(od dolje ponuđenih odaberi točne odgovore)

- valjkaste remenice

- puž

- pužno kolo

- sateliti

- plosnati remen

- Užetni prijenos je posredni prijenos trenjem.

T                                                                N

- Elementi prijenosa zupčastim remenom su : _______________________________i_______________________________.

(od dolje ponuđenih odaberi točne odgovore)

- ozubljene remenice, pogonska i gonjena

- lanac

- sateliti

- plosnati remen

- zupčasti remen

- U tablicu upiši točne odgovore na način kako je prikazano:

| b | Poluga koja se kreće pravocrtno. |
| --- | --- |
| d | Strojni element koji akumulira višak mehaničke energije te je u potrebnom trenutku vraća u sustav. |
| a | Vodeći element stapajice pri pravocrtnom gibanju, a u njoj su spojene stapajica i ojnica. |
| c | Element mehanizma koji pretvara pravocrtno kretanje u kružno. |
| f | Proširenje kraja jedne cijevi u koji se ulaže glatki kraj druge cijevi. |
| e | Prsten s kružno raspoređenim provrtima za vijke, a koriste se za spajanje. |
| g | Elementi za ograničavanje putanje pomičnih dijelova. |

a) križna glava

b) stapajica

c) ojnica

d) zamašnjak

e) prirubnica

f) naglavak

g) graničnici

- Kakve mogu biti tarenice prema obliku?

- valjkaste ili cilindrične

- klinaste ili ožlijebljene

- stožaste ili konične

- Zupčanički prijenos namijenjen je za:

1. prijenos ______________ momenta

2. promjenu broja________________

3. promjenu______________ okretanja

4. pretvaranje ________________ gibanja u _________________ i obrnuto

1. prijenos okretnog momenta

2. promjenu broja okretaja

3. promjenu smjera okretanja

4. pretvaranje kružnog gibanja u pravocrtno i obrnuto

- Pužni prijenos je neposredni prijenos oblikom, pri čemu su vratila pogonskog i gonjenog elementa mimoilazna.

T                                                                N

- Elementi remenskog prijenosa su : _______________________________i_______________________________.

(od dolje ponuđenih odaberi točne odgovore)

- valjkaste remenice

- puž

- pužno kolo

- sateliti

- plosnati remen

- Elementi lančanog prijenosa su : _______________________________i_______________________________.

(od dolje ponuđenih odaberi točne odgovore)

- puž

- lanac

- sateliti

- plosnati remen

- lančanici