TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA ALATNIH STROJEVA 2. DIO

1. Gdje treba spremati istrošeno sredstvo za pranje i istrošeno ulje?

- Istrošeno sredstvo za pranje i istrošeno ulje treba spremati u posebne posude (bačve) i        regenerirati.

2. Gdje se primjenjuje odmašćivanje u parama?

- Odmašćivanje u parama primjenjuje se u visokoserijskoj proizvodnji automobilskih dijelova.

3. Koja otopina se koristi za odmašćivanje elektrolitičkim putem?

- Za odmašćivanje elektrolitičkim putem koristi se otopina na bazi natrijum fosfata.

4.Upiši znakove za pravocrtnost,ravnost,paralelnost i okomitost.

- pravocrtnost, ravnost, = paralelnost,          okomitost

5. Zbog čega nastaje gubljenje pravocrtnosti ravnih površina?

- Gubljenje pravocrtnosti nastaje zbog:

a) istrošenosti strojnih dijelova na mjestu najčešće uporabe

b) toplinskih naprezanja

c) neuravnoteženih masa

d) dinamičkih naprezanja

6. Kako se provjerava pravocrtnost ravnih površina?

- Pravocrtnost ravnih površina provjerava se pomoću:

- ravnala i izvora svjetlosti

- ravnala i mjernih listića

- pomoću komparatora s odgovarajućim priborom

7. Kako se provjerava paralelnost površine predmeta s osi provrta na njemu?

- Paralelnost površine predmeta s osi provrta na njemu provjerava se na način da:

  - u provrt predmeta postavimo mjerni čep

  - zatim se pomoću komparatora dovede u paralelan položaj s hodom radnog stola stroja

  - pomoću komparatora provjerimo paralelnost površine s hodom radnog stola

  - dobiveno odstupanje je greška koja se traži

8. Na koje načine provjeravamo hrapavost površina?

- tuširanjem

- usporedbom prema etanolima

- pomoću optičkih uređaja

- pomoću komparatora

9. Koja je posljedica lošeg nalijeganja kliznih dijelova?

- Posljedica lošeg nalijeganja kliznih dijelova je njihovo brzo trošenje i povećanje zračnosti.

10. Kako možemo provjeriti zračnost?

- Lakoćom kretanja

- Kontrolnicima zračnosti

- Pomoću komparatora

11. Koji je postupak provjere osnosti šiljaka pomoću lista papira?

  - u radno vreteno i pinolu konjića postavimo šiljke

  - konjić dovedemo do radnog vretena i ukrutimo

  - lijevom rukom pridržavamo list papira između šiljaka, a desnom pomičemo pinolu konjića

  - otisak šiljaka na papiru pokazati će njihovu osnost

12. Koji je pribor potreban za ispitivanje pravocrtnosti kretanja suporta tokarilice?

- šiljci

- mjerni trn

- komparator

13. Na kojim strojevima se provjerava točnost pozicioniranja?

- Točnost pozicioniranja provjerava se na onim strojevima koji se mogu programirati.

14. U koje skupine se svrstavaju dijelovi pri rastavljanju?

- ispravni dijelovi

- dijelovi koji se mogu popraviti

- dijelovi koje treba zamijeniti