|  | 1. | Redni broj sata: 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Škola: Industrijska strojarska škola | 3. | Razred: 1 |
| 4. | Nastavni predmet: CAD – CAM tehnologije |
| 5. | Cjelina: RAD U 3D CAD PROGRAMU |
| 6. | Tema: Nacrtati prizmatični 3D objekt |
| 7. | Zadaci: |
|  | Obrazovni: ( Kognitivni) Naučiti učenika nacrtati prizmatični 3D objekt Funkcionalni: ( Afektivni ) Uvježbati osnovne naredbe za crtanje 3D objekta Odgojni: ( Psihomotorni ) Razvoj sistematičnosti, točnosti i preciznosti |
| 8. | Artikulacija sata: |
|  | Uvodni dio: Razgovor o pravilima tehničkog crtanja Razgovor o ulasku u program ESPRIT Razgovor o osnovnim naredbama za crtanje 3D objekta Glavni dio: Tema: Crtanje 3D objekta Pojmovi: Tehničko crtanje, CAD – CAM, programi, ESPRIT Zaključni dio: Ponavljanje i sistematizacija naučenoga |
| 9. | Metode i oblici rada: Usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija i samostalan rad učenika Frontalni i individualni oblik rada |
| 10. | Nastavna sredstva i pomagala: Računalo, LCD projektor Ploča i kreda PowerPoint prezentacija, CAD – CAM program ( ESPRIT ) |
| 11. | Plan rada: |
|  | Uvodni dio: Razgovor o pravilima tehničkog crtanja Razgovor o ulasku u program ESPRIT 5 minuta Glavni dio: ( koristimo prezentaciju ) - Vježba 2 Potrebno je nacrtati obradak dimenzija 100 x 60 x 25. Materijal sirovca je aluminij. Obraditi na NC glodalici – simulirati obradu te generirati NC kod za Sinumerik 840D. - CAD crtanje Crtanje pomocu unaprijed definiranih tocaka. U Notepad-u treba napisati koordinate tocaka koje ce se koristiti u programu. Tocke mogu biti odvojene razmakom, zarezom, tockom zarez,.... Unošenje tocaka u ESPRIT program radi se iz glavnog izbornika odabirom opcije Import Point Data. Otvara se novi prozor Import Point Wizard u kojem se mora: - Odabrati file u kojem su upisane koordinate tocaka File definiranih tocaka se može spremiti bilo gdje na disk, ali se preporuca na: My Documents \ DP-Technology \ ESPRIT \ Dana Klikom na Apply te Exit, u ESPRITE-ovom prostoru za crtanje pojavljuju se četiri tocke Sada se prelazi na 2D crtanje prema definiranim tockama Crtanje zapocinje definiranjem opcija crtanja. Iz glavnog izbornika odabire se opcija Unbounded Geometry. Otvara se traka s ikonama Unbounded Geometry Taka Unbounded Geometry sadrži slijedece opcije: Polygon – mnogokut Odaberu se vanjske tocke definirane u Point Data. Ponovnim mijenjanjem boje objekte i odabirom opcije crtanja pravokutnika nacrta se unutrašnji pravokutnik. Traka Solid Modeler se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Solid Modeler. 30 – 35 minuta Zaključni dio: Ponavljanje i sistematizacija naučenoga 5 – 10 minuta |
| 12. | Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: Računalstvo, tehničko crtanje i matematika |
| 13. | Napomene – zapažanja: |
| 14. | Datum: 12. listopad 2011 Učitelj / Nastavnik / Profesor : Ivan Anić |

# Text boxes

Odabrati sve likove na slici te

kliknuti na ikonu Extrude

Boss/Cut solid

U donjem desnom kutu nalazi se ikona za

promjenu boje objekta koji se crta. Odabirom npr

zelene boje na ekranu ce se pojavljivati zeleni

elementi crtanja

Iz trake s otvorenom geometrijom

odabire ce ikona za crtanja kvadrata

Taka s ikonama Bounded Geometry ima samo neke drugacije opcije:

Segment 1 – segment 1- duljina definirana tockom i kutem

Segment 2 – segment 2- duljina definriana dvijema tockama

Arc 1 – luk 1

Arc 2 – luk 2

Arc 3 – luk 3

Ellipse 1 – elipsa 1

Ellipse 3 – elipsa 3

Unbounded Geometry sadrži kontinuiranu i nelimitiranu geometriju kao što su

kružnice, pravci i elipse, dok Bounded Geometry ima limitirane geometrijske

likove kao što su duljine, lukovi i parcijalne elipse. Ostale opcije su iste kod

oba izbornika.

Point – tocka

Line 1 – linija 1- pravac definiran tockom i kutem

Line 2 – linija 2- pravac definiran dvijema tockama

Circle 1 – kružnica 1

Circle 2 – kružnica 2

Circle 3 – kružnica 3

Ellipse 1 – elipsa 1

Ellipse 3 – elipsa 3

Fillet / Chamfer – zaobljenje / zakošenje

Keep – zadrži

Trim – podreži

Point Array – postava tocaka

Horizontal / Vertical line – vodoravne i okomite crte

Rectangle – pravokutnik